CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG THỦY NÔNG

TP. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

(Tình hình khí tượng thủy văn,

vận hành CTTL)

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty

- Căn cứ công văn số 770/CTY-TN ngày 15/10/2021 của Công ty V/v thông báo lịch vận hành các cống ngăn triều quận Thủ Đức trong đợt triều cường giữa tháng 10 năm 2021;

- Căn cứ bản tin dự báo thủy văn số 296/2021 ngày 23/10/2021 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ về diễn biến mực nước trạm Phú An từ ngày 23/10/2021 đến ngày 27/10/2021;

- Căn cứ tình hình vận hành đóng, mở thực tế tại các cống ngăn triều quận Thủ Đức, quận 12 và ven sông Sài Gòn. Phòng Thủy nông báo cáo nhanh tình hình khí tượng thủy văn và công trình chiều ngày 22/10/2021 và sáng ngày 23/10/2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG-THỦY VĂN:

- Khu Hóc Môn–Bình Chánh và ven sông Sài Gòn:

a.Mực nước Max chiều ngày 23/10/2021                                                                         ĐVT: m

| Phú An | Cống Gò Dưa | Ba Thôn | Đá Hàn | Kênh C | An Hạ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH |
| 1.56 dự báo | 18h30 | 1.57 | 18h30 | 1.56 | 19h00 | 1.51 | 19h00 | 1.47 | 19h35 | 1.41 | 20h00 |

b.Mực nước Max sáng ngày 24/10/2021                                                                          ĐVT: m

| Phú An | Cống Gò Dưa | Ba Thôn | Đá Hàn | Kênh C | An Hạ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH | Hmax (m) | Giờ XH |
| 1.42 dự báo | 5h30 | 1.38 | 5h30 | 1.38 | 6h45 | 1.34 | 6h55 | 1.38 | 6h00 | 1.30 | 7h00 |

2.Lượng mưa ngày 23/10/2021

| Trạm đo | XNCC | N31A | K41 | N38 | N25-2 | TT-BS | An Phú | Gò Dưa | Ba Thôn | Ông Đụng | Kênh C | An Hạ | T10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lượng mưa (mm) | 31 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 8.0 | 1.2 | 1.0 | 18 | 12 | 10 | 61 | 44 | 2 |

3.Khu vực Củ Chi và hồ Dầu Tiếng sáng ngày 24/10/2021

| Mực nước hồ Dầu Tiếng (m) | MNTL K34 (m) | Nhà máy nước kênh Đông | An Phú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MNTL (m) | MNHL (m) | Q (m3/s) | Hmax (m) | Giờ XH |
| 23.69 | 13.46 | 3.38 | 2.97 | 2.39 | 1.33 | 6h30 |

- Mực nước hồ nhà máy nước: 5,28m, pH: 7,29; Độ đục: 50,10 NTU

- Mực nước hồ Dầu Tiếng cao hơn mực nước cùng kỳ 2020 là 0,66m

II. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH:

1.CTTL Nam Rạch Tra: Công trình an toàn.

2.CTTL Bắc Rạch Tra: Công trình an toàn.

2.1.Đê bao rạch Cây Xanh: Nước tràn qua đê bao gần cống C10 lý trình K1+100 chiều dài L=20m chiều cao tràn h=0,08m.

2.2. Đê bao rạch Đá Hàn: Nước tràn qua đê bao gần cống ĐH3 lý trình K3+900 chiều dài L=40m, chiều cao tràn h=0,1m.

2.3. Đê bao rạch Dứa:

- Gần cầu Hai Bì (bờ trái) lý trình K2+000 chiều dài L=15m, chiều cao tràn h= 0,1m.

- Gần cống RD18 lý trình K0+660 chiều dài L=60m, chiều cao tràn h=0,1m.

- Gần cống RD5 lý trình K2+600 chiều dài L=50m, chiều cao tràn h=0,1m.

3.CTTL An Phú–Phú Mỹ Hưng: Công trình an toàn.

4.Công trình Kênh Đông Củ Chi: Công trình an toàn.

5.Khu vực quận Thủ Đức: Công trình an toàn

| Tên cống | Đỉnh triều (m) | Giờ vận hành | MN khi vận hành (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MN max | Giờ XH |  | PS | PĐ |  |
| Gò Dưa | -PS:+1.38 | 05h30’ | Đóng: Cửa1: 02h50’ Cửa2: 03h00’ | +0.78 | +0.78 | Vận hành an toàn |
|  | -PĐ:+0.79 |  | Mở: Cửa1: 08h00’ Cửa2: 08h15’ | +0.75 | +0.79 |  |
| Ông Dầu | -PS:+1.38 | 05h30’ | Đóng: Cửa1: 02h50’ Cửa2: 03h03’ | +0.81 | +0.81 | Vận hành an toàn |
|  | -PĐ:+0.80 |  | Mở: DK Cửa1: 08h30’ Cửa2: 08h45’ |  |  |  |
| Rạch Đá | -PS:+1.38 | 05h30’ | Đóng: 03h10’ | +0.86 | +0.86 | Vận hành an toàn |
|  | -PĐ:+0.84 |  | Mở: DK: 08h50’ |  |  |  |
| Cầu Đúc Nhỏ | -Hoạt động bình thường không bơm nước. |

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình chiều ngày 23/10/2021 và sáng ngày 24/10/2021. Phòng Thủy nông tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đơn vị kiểm tra tình hình vận hành, an toàn công trình. Kính trình Ban Giám đốc Công ty xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

PHÒNG THỦY NÔNG