BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 6/3/2021 đến ngày 12/3/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 12/03/2021 là  6.4933,5ha (Công trình kênh Đông:  4.561,7ha,  Công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 10,4ha, Công trình Thai Thai–Bến Súc: 4,8ha,  Công trình Tân Thạnh Đông:  575,6ha, Các tuyến kênh T1-T4 Tân Phú Trung:  485,0 ha, Cây Xanh–Bà Bếp: 56 ha; Bắc Rạch Tra: 800ha)

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 12/3/2021 là 3.760 ha (Lúa: 1.104 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.231 ha; Cây trồng khác: 348 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 06/03/2021 đến ngày 12/03/2021:  8.451.240  m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W (m3) | Q (m3/s) | W (m3) |
| 6/3/2021 | 13,69 | 13,25 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 3,63 | 314.047 |
| 7/3/2021 | 13,83 | 13,26 | 0,70 | 10,87 | 939.327 | 3,43 | 296.086 |
| 8/3/2021 | 13,71 | 13,25 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 3,53 | 305.199 |
| 9/3/2021 | 13,71 | 13,25 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 3,43 | 296.086 |
| 10/3/2021 | 13,69 | 13,20 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 3,32 | 286.684 |
| 11/3/2021 | 13,80 | 13,25 | 0,70 | 10,68 | 922.700 | 3,83 | 331.034 |
| 12/3/2021 | 13,82 | 13,25 | 0,70 | 10,87 | 939.327 | 5,06 | 436.870 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.185.234 |  | 2.266.006 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 12/03/2021:  116.200.533  m3 , đạt 32,3% so với kế hoạch và 100% so với cùng kỳ 2020. (nông nghiệp, thủy sản:  95.333.037  m3; sinh hoạt, công nghiệp: 20.867.496 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 12/03/2021): +20,92 tương ứng dung tích 926,80 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,31m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,32 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,30 m

+ Cống kênh C					: + 1,30 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,27 m

+ Cống An Hạ					: + 1,08 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6.98 | 6.88 | 6.0 | 1.2 |
| 2 | Cống kênh C | 6.76 | 6.73 | 5.8 | 0.8 |
| 3 | Cống kênh B | 6.72 | 6.69 | 3.8 | 0.7 |
| 4 | Cống kênh A | 6.71 | 6.66 | 2.8 | 0.7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.71 |  | 2.2 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.68 | 6.64 | 1.5 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.73 | 6.70 | 0.8 | 0.5 |
| 8 | Cống T10 | 6.65 |  | 0.5 |  |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao cuối tháng 2/2021 theo CV 163/CTY-TN ngày 9/3/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.