BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(Từ ngày 9/01/2021 đến ngày 16/01/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021đến ngày 16/01/2021 là  4.421,51 ha (tập trung tại các xã Trung Lập Thượng 895ha,  Trung Lập Hạ 478ha, Phú Mỹ Hưng 25ha, Phước Thạnh 781,87 ha, Thái Mỹ 638,23ha, Phước Hiệp 124,81ha, Tân An Hội 240,65ha, An Nhơn Tây 284,27 ha, Tân Phú Trung 488ha, Phước Vĩnh An 4ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 16/01/2021 là 3.221 ha (Lúa: 610 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.191 ha; Cây trồng khác: 343 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 10/01/2021 đến ngày 16/01/2021: 7.922.559 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 1/10/2021 | 13,75 | 13,30 | 0,80 | 11,10 | 959.134 | 3,32 | 286.684 |
| 1/11/2021 | 13,7 | 13,28 | 0,80 | 10,72 | 926.611 | 2,84 | 245.502 |
| 1/12/2021 | 13,59 | 13,24 | 0,80 | 9,79 | 845.877 | 1,92 | 165.517 |
| 1/13/2021 | 13,79 | 13,33 | 0,80 | 11,22 | 969.732 | 2,13 | 184.315 |
| 1/14/2021 | 13,68 | 13,28 | 0,80 | 10,47 | 904.280 | 2,51 | 216.596 |
| 1/15/2021 | 13,54 | 13,19 | 0,80 | 9,79 | 845.877 | 2,71 | 234.077 |
| 1/16/2021 | 13,65 | 13,25 | 0,80 | 10,47 | 904.280 | 2,71 | 234.077 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.355.791 |  | 1.566.768 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 16/01/2021: 49.649.390 m3(nông nghiệp, thủy sản:40.838.317m3; sinh hoạt, công nghiệp:  8.811.073 m3).

2.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 16/01/2021): +22,95 tương ứng dung tích 1.270 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,11m

3.Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,61 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,60 m

+ Cống kênh C					: + 1,58 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,42 m

+ Cống An Hạ					: + 1,31 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |  |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,1 | 6,9 | 1,6 |
| 2 | Cống kênh C | 7,1 | 7,0 | 1,5 |
| 3 | Cống kênh B | 7,0 | 6,8 | 1,0 |
| 4 | Cống kênh A | 6,9 | 6,7 | 0,7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,9 |  |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,9 | 6,7 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,8 | 6,7 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,6 |  |  |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao giữa tháng 01/2021 theo CV 19/CTY-TN ngày 11/01/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.