BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(Từ ngày 23/01/2021 đến ngày 30/01/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 30/01/2021 là  5.140,8 ha (Công trình kênh Đông:  4.072 ha,  Công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 3,4 ha, Công trình Thai Thai – Bến Súc: 4,8 ha,  Công trình Tân Thạnh Đông:  575,6 ha, Các tuyến kênh T1-T4 Tân Phú Trung:  485,0 ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 30/01/2021 là 3.429 ha (Lúa: 818 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.191 ha; Cây trồng khác: 343 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 24/01/2021 đến ngày 30/01/2021:  8.147.954 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 1/24/2021 | 13,60 | 13,20 | 0,80 | 10,47 | 904.280 | 2,71 | 234.077 |
| 1/25/2021 | 13,74 | 13,33 | 0,80 | 10,60 | 915.514 | 3,21 | 276.963 |
| 1/26/2021 | 13,74 | 13,33 | 0,80 | 10,60 | 915.514 | 3,21 | 276.963 |
| 1/27/2021 | 13,65 | 13,25 | 0,80 | 10,47 | 904.280 | 2,55 | 220.531 |
| 1/28/2021 | 13,64 | 13,23 | 0,80 | 10,60 | 915.514 | 2,47 | 213.053 |
| 1/29/2021 | 13,55 | 13,20 | 0,80 | 9,79 | 845.877 | 2,28 | 197.249 |
| 1/30/2021 | 13,80 | 13,34 | 0,80 | 11,22 | 969.732 | 4,15 | 358.408 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.370.711 |  | 1.777.244 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/01/2021: 65.864.095 m3  (nông nghiệp, thủy sản: 54.174.175  m3; sinh hoạt, công nghiệp:  11.689.920 m3).

2.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 30/01/2021): +22,54 m tương ứng dung tích 1.197,12 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,22m.

3.Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,47 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,46 m

+ Cống kênh C					: + 1,43 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,35 m

+ Cống An Hạ					: + 1,24 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |  |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,18 | 6,92 | 3.7 |
| 2 | Cống kênh C | 7,12 | 6,98 | 3.5 |
| 3 | Cống kênh B | 7,03 | 6,86 | 2.5 |
| 4 | Cống kênh A | 6,92 | 6,78 | 1.8 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,85 |  | 1.7 |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,86 | 6,74 | 0.9 |
| 7 | Cống An Hạ | 6,78 | 6,73 | 0.5 |
| 8 | Cống T10 | 6,69 |  | 0.4 |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao cuối tháng 01/2021 theo CV 78/CTY-TN ngày 26/01/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.