BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(Từ ngày 01/2/2021 đến ngày 6/2/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020–2021 đến ngày 6/2/2021 là  5.200,3 ha (Công trình kênh Đông: 4.072ha, Công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 3,4ha, Công trình Thai Thai– Bến Súc: 4,8ha, Công trình Tân Thạnh Đông: 575,6ha, Các tuyến kênh T1–T4 Tân Phú Trung: 485,0 ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 6/2/2021 là 3.474 ha (Lúa: 863 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.191 ha; Cây trồng khác: 343 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 31/01/2021 đến ngày 06/02/2021: 8.412.046 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 1/31/2021 | 13,86 | 13,36 | 0,80 | 11,70 | 1.011.016 | 4,01 | 346.255 |
| 2/1/2021 | 13,75 | 13,31 | 0,80 | 10,98 | 948.417 | 3,53 | 305.199 |
| 2/2/2021 | 13,60 | 13,20 | 0,80 | 10,47 | 904.280 | 2,71 | 234.077 |
| 2/3/2021 | 13,52 | 13,16 | 0,80 | 9,93 | 857.875 | 2,27 | 195.843 |
| 2/4/2021 | 13,64 | 13,22 | 0,80 | 10,72 | 926.611 | 2,71 | 234.077 |
| 2/5/2021 | 13,74 | 13,32 | 0,80 | 10,72 | 926.611 | 3,32 | 286.684 |
| 2/6/2021 | 13,75 | 13,31 | 0,80 | 10,98 | 948.417 | 3,32 | 286.684 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.523.228 |  | 1.888.818 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 06/02/2021: 74.276.141 m3  (nông nghiệp, thủy sản:  61.164.941 m3; sinh hoạt, công nghiệp: 13.111.200 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 06/02/2021): +22,27 tương ứng dung tích 1.149,06 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,28m.

3.Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,48 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,48 m

+ Cống kênh C					: + 1,47 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,40 m

+ Cống An Hạ					: + 1,25 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,20 | 6,96 | 5,0 | 1,2 |
| 2 | Cống kênh C | 7,14 | 6,92 | 4,9 | 0,7 |
| 3 | Cống kênh B | 7,06 | 6,80 | 3,0 | 0,6 |
| 4 | Cống kênh A | 6,93 | 6,76 | 2,5 | 0,6 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,88 |  | 1,8 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh Long An | 6,82 | 6,78 | 1,1 | 0,7 |
| 7 | Cống An Hạ | 6,78 | 6,74 | 0,8 | 0,4 |
| 8 | Cống T10 | 6,71 |  | 0,4 |  |

Độ mặn có xu hướng tăng cao hơn so với tuần trước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao cuối tháng 01/2021 theo CV 78/CTY-TN ngày 26/01/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.