BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 25/4/2021 đến ngày 3/5/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích dự kiến nghiệm thu tưới vụ Đông Xuân: 18.878,4 ha đạt 99,8% so với kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 11.281 ha (lúa: 5.203,1 ha; rau màu: 3.951,02 ha; cây lâu năm 1.976,5 ha, thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 4.317,9 ha (lúa: 1.062,5 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha; ngăn mặn 1.831,7 ha);

- Khu vực Thủ Đức: Phục vụ tiêu thoát, ngăn triều 3.279,5 ha.

- Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 3/5/2021: 7.112,8 ha đạt đạt 53,2% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 5.247,2 ha (lúa: 1.756,9 ha; rau màu: 1.363,4 ha; cây lâu năm 1.976,5 ha, thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 1.949,3 ha (lúa: 525,6 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 27/04/2021 đến ngày 03/05/2021: 7.765.068 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 27/4/2021 | 13,59 | 13,15 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 3,09 | 266.665 |
| 28/4/2021 | 13,60 | 13,20 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 3,17 | 273.593 |
| 29/4/2021 | 13,59 | 13,19 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,74 | 236.938 |
| 30/4/2021 | 13,60 | 13,20 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,83 | 244.709 |
| 01/5/2021 | 13,85 | 13,24 | 0,70 | 11,25 | 971.727 | 3,81 | 329.449 |
| 02/5/2021 | 13,79 | 13,33 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 3,47 | 299.706 |
| 03/5/2021 | 13,72 | 13,25 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 3,00 | 259.553 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.854.456 |  | 1.910.612 |

Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/05/2021: 170.914.952 m3 (Qua CĐT K34: 132.794.016 m3; Qua CĐK N25: 38.120.936 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 4/5/2021): 19,04 m tương ứng dung tích 683,76 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,64 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,48 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,47 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,40 m

+ Cống kênh C				:  + 1,35 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,25 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ mặn (‰) | pH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trong tuần | Tuần trước | Trong tuần | Tuần trước |
| 1 | Tân Kiên | 1,3 | 3,5 | 7,3 | 7,2 |
| 2 | Kênh C | 1,0 | 3,3 | 6,9 | 7,2 |
| 3 | Kênh B | 0,9 | 2,2 | 6,6 | 6,7 |
| 4 | Kênh A | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 6,8 |
| 5 | An Hạ | 0,4 | 0,5 | 6,4 | 6,4 |
| 6 | T10 | 0,4 | 0,4 | 6,3 | 6,8 |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 300/CTY-TN ngày 22/4/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.