BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 23/5/2021 đến ngày 29/5/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 28/5/2021: 11.948,8 ha đạt 50,3% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 6.663,6 ha (lúa: 3.079,9 ha; rau màu: 1.534,0 ha; cây lâu năm: 1.899,3 ha; thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.005,7 ha (lúa: 582 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Phục vụ tiêu thoát, ngăn triều 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 23/05/2021 đến ngày 29/05/2021: 7.176.474 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 23/5/2021 | 13,72 | 13,30 | 0,70 | 9,33 | 806.314 | 2,65 | 228.904 |
| 24/5/2021 | 13,75 | 13,29 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 3,17 | 273.593 |
| 25/5/2021 | 13,79 | 13,35 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 3,43 | 296.086 |
| 26/5/2021 | 13,30 | 12,95 | 0,70 | 8,52 | 736.060 | 1,92 | 165.517 |
| 27/5/2021 | 13,48 | 13,14 | 0,70 | 8,40 | 725.469 | 2,57 | 222.065 |
| 28/5/2021 | 13,55 | 13,15 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,84 | 245.502 |
| 29/5/2021 | 13,65 | 13,25 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,71 | 234.077 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.510.731 |  | 1.665.743 |

Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 29/05/2021: 197.383.934 m3 (Qua CĐT K34: 153.131.875 m3; Qua CĐK N25:44.252.059 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 29/05/2021): 19,23m tương ứng dung tích 706,37 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,62 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,37 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,34 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,33 m

+ Cống kênh C				:  + 1,36 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,12 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.2 | 6.9 | 1.1 | 0.6 |
| 2 | Cống kênh C | 7.0 | 6.8 | 0.8 | 0.5 |
| 3 | Cống kênh B | 6.9 | 6.5 | 0.7 | 0.5 |
| 4 | Cống kênh A | 6.7 | 6.5 | 0.7 | 0.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.6 |  | 0.3 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.8 |  | 0.3 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.4 |  | 0.3 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.2 |  | 0.2 |  |

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 28/5/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 147,5 572,5 2 Cụm QL N25-2 167,3 459,1 3 Cụm QL N31A (K0) 132,0 452,2 4 Cụm QL K41-KĐ 147,1 443,1 5 Cụm QL N25 205,0 566,0 6 Cụm QL Thai Thai 44,9 259,9 7 Cụm QL An Phú 169,0 683,7 8 Cụm QL N38 137,0 449,2 9 Cụm QL K9-N46 130,3 513,5 10 Xí nghiệp HM-BC 150,4 535,9 11 Cụm T10 153,3 620,9 12 Cụm kênh C 128,0 619,0 13 NQL Ba Thôn 145,0 275,0 14 NQL Gò Dưa 171,0 421,0

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 383/CTY-TN ngày 22/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.