BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 6/6/2021 đến ngày 12/6/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 12/6/2021: 12.374,82 ha đạt 52,09% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 7.066,7 ha (lúa: 3.635,0 ha; rau màu: 1.532,0 ha; cây lâu năm: 1.749,3 ha; thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.028,7 ha (lúa: 605,0 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha);

- Khu vực Thủ Đức: Phục vụ tiêu thoát, ngăn triều 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 06/06/2021 đến ngày 12/06/2021: 7.240.829 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q (m3/s) | W(m3) |
| 6/6/21 | 13,63 | 13,25 | 0,70 | 8,88 | 766.957 | 2,55 | 220.577 |
| 7/6/21 | 13,59 | 13,19 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,24 | 193.459 |
| 8/6/21 | 13,51 | 13,05 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 2,24 | 193.459 |
| 9/6/21 | 13,66 | 13,22 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 2,83 | 244.709 |
| 10/6/21 | 13,44 | 12,97 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 2,10 | 181.604 |
| 11/6/21 | 13,71 | 13,25 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 2,92 | 252.240 |
| 12/6/21 | 13,48 | 13,00 | 0,70 | 9,98 | 861.986 | 2,00 | 173.035 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.781.745 |  | 1.459.083 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 12/06/2021: 211.563.040 m3 (Qua CĐT K34:164.515.249 m3; Qua CĐK N25:  47.047.791 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 12/6/2021): 18,90 tương ứng dung tích 667,80 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,47 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.03 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.01 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.00 m

+ Cống kênh C				:  + 1.02 m

+ Cống An Hạ				:  + 0.87 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.3 | 6.8 | 0.8 | 0.5 |
| 2 | Cống kênh C | 7.2 | 7.0 | 0.6 | 0.5 |
| 3 | Cống kênh B | 7.0 | 6.9 | 0.6 | 0.4 |
| 4 | Cống kênh A | 6.8 | 6.6 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.3 |  | 0.3 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 7.0 |  | 0.3 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.7 |  | 0.3 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.4 |  | 0.2 |  |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 11/6/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 12 593 2 Cụm QL N25-2 20 479 3 Cụm QL N31A (K0) 13 471 4 Cụm QL K41-KĐ 12 453 5 Cụm QL N25 10 576 6 Cụm QL Thai Thai 83 352 7 Cụm QL An Phú 44 733 8 Cụm QL N38 8 463 9 Cụm QL K9-N46 9 579 10 Xí nghiệp HM-BC 15 557 11 Cụm T10 40 708 12 Cụm kênh C 38 680 13 NQL Ba Thôn 14 307 14 NQL Gò Dưa 25 478

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 383/CTY-TN ngày 22/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.