BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 20/6/2021 đến ngày 26/6/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 26/6/2021: 15.071,6 ha đạt 63,45 % so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 9.680,4 ha (lúa: 4.144,4 ha; rau màu: 3.067,2 ha; cây lâu năm: 2.291,0 ha; thủy sản: 177,9 ha);

- Khu vực Hóc Môn – Bình Chánh: 2.111,7 ha (lúa: 688,0  ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha);

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 20/06/2021 đến ngày 26/06/2021: 7.724.268  m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 20/6/21 | 13,72 | 13,18 | 0,75 | 11,37 | 982.295 | 1,73 | 149.853 |
| 21/6/21 | 13,65 | 13,15 | 0,70 | 10,18 | 879.760 | 2,57 | 222.065 |
| 22/6/21 | 13,33 | 12,90 | 0,70 | 9,44 | 815.856 | 2,97 | 256.418 |
| 23/6/21 | 13,48 | 13,00 | 0,70 | 9,98 | 861.986 | 2,57 | 222.065 |
| 24/6/21 | 13,54 | 13,00 | 0,70 | 10,58 | 914.274 | 2,27 | 195.843 |
| 25/6/21 | 13,60 | 13,15 | 0,70 | 9,66 | 834.614 | 2,71 | 234.077 |
| 26/6/21 | 13,54 | 13,05 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 2,57 | 222.065 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.159.703 |  | 1.564.565 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 26/06/2021:   226.127.883 m3 (Qua CĐT K34:176.331.382 m3; Qua CĐK N25:49.796.501m3).

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 26/06/2021): 18,72m tương ứng dung tích 647,64 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,22 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.20 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.17 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.05 m

+ Cống kênh C				:  + 1.18 m

+ Cống An Hạ				:  + 0.98 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.2 | 6.7 |
| 2 | Cống kênh C | 7.1 | 6.9 |
| 3 | Cống kênh B | 6.9 | 6.8 |
| 4 | Cống kênh A | 6.7 | 6.5 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.2 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.9 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.6 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.3 |  |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 26/6/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 13 606 2 Cụm QL N25-2 484 3 Cụm QL N31A (K0) 481 4 Cụm QL K41-KĐ 474 5 Cụm QL N25 576 6 Cụm QL Thai Thai 2 361 7 Cụm QL An Phú 828 8 Cụm QL N38 475 9 Cụm QL K9-N46 16 606 10 Xí nghiệp HM-BC 45 666 11 Cụm T10 93 819 12 Cụm kênh C 20 756 13 NQL Ba Thôn 58 365 14 NQL Gò Dưa 20 498

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 383/CTY-TN ngày 22/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.