BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 13/2/2021 đến ngày 19/2/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020–2021 đến ngày 19/2/2021 là  5.200,3 ha (Công trình kênh Đông: 4.072ha, Công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 3,4ha, Công trình Thai Thai– Bến Súc: 4,8ha, Công trình Tân Thạnh Đông: 575,6ha, Các tuyến kênh T1–T4 Tân Phú Trung: 485,0 ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 19/2/2021 là 3.474 ha (Lúa: 863 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.191 ha; Cây trồng khác: 343 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 13/02/2021 đến ngày 19/02/2021: 8.485.070 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 2/13/2021 | 13,70 | 13,21 | 0,80 | 11,58 | 1.000.855 | 2,71 | 234.077 |
| 2/14/2021 | 13,66 | 13,10 | 0,80 | 12,38 | 1.069.959 | 3,32 | 286.684 |
| 2/15/2021 | 13,62 | 13,10 | 0,80 | 11,93 | 1.031.038 | 3,09 | 266.888 |
| 2/16/2021 | 13,52 | 13,06 | 0,80 | 11,22 | 969.732 | 1,92 | 165.517 |
| 2/17/2021 | 13,72 | 13,15 | 0,80 | 12,49 | 1.079.470 | 2,84 | 245.502 |
| 2/18/2021 | 13,45 | 13,05 | 0,80 | 10,47 | 904.280 | 1,92 | 165.517 |
| 2/19/2021 | 13,52 | 13,15 | 0,8 | 10,07 | 869.709 | 2,27 | 195.843 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.925.042 |  | 1.560.028 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 19/02/2021: 88.880.899 m3 (nông nghiệp, thủy sản: 61.164.941 m3; sinh hoạt, công nghiệp: 15.809.472 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 19/02/2021): +21,86 tương ứng dung tích 1.078,18 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,23m.

3.Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,43 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,41 m

+ Cống kênh C					: + 1,42 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,35 m

+ Cống An Hạ					: + 1,20 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,08 | 6,93 | 5,1 | 1,3 |
| 2 | Cống kênh C | 7,02 | 6,95 | 5,0 | 0,8 |
| 3 | Cống kênh B | 6,96 | 6,76 | 3,5 | 0,7 |
| 4 | Cống kênh A | 6,97 | 6,74 | 2,9 | 0,6 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,84 |  | 1,9 |  |
| 6 | CCK Ranh Long An | 6,79 | 6,75 | 1,2 | 0,7 |
| 7 | Cống An Hạ | 6,74 | 6,71 | 0,9 | 0,5 |
| 8 | Cống T10 | 6,68 |  | 0,5 |  |

Độ mặn tương đương với tuần trước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao đầu tháng 2/2021 theo CV 110/CTY-TN ngày 8/2/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.