BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 20/2/2021 đến ngày 26/2/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020–2021 đến ngày 26/2/2021 là  6.4933,5 ha (Công trình kênh Đông: 4.561,7ha,  Công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 10,4ha, Công trình Thai Thai–Bến Súc: 4,8ha,  Công trình Tân Thạnh Đông:  575,6ha, Các tuyến kênh T1-T4 Tân Phú Trung:   485,0 ha, Cây Xanh–Bà Bếp: 56 ha; Bắc Rạch Tra: 800ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 26/2/2021 là 3.599 ha (Lúa: 988 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.191 ha; Cây trồng khác: 343 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 20/02/2021 đến ngày 26/02/2021: 9.074.574  m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 20/2/21 | 13,75 | 13,20 | 0,80 | 12,27 | 1.060.362 | 2,71 | 234.077 |
| 21/2/21 | 13,85 | 13,23 | 0,80 | 13,03 | 1.125.820 | 3,83 | 331.034 |
| 22/2/21 | 13,78 | 13,22 | 0,80 | 12,38 | 1.069.959 | 2,97 | 256.418 |
| 23/2/21 | 13,53 | 13,08 | 0,80 | 11,10 | 959.134 | 2,57 | 222.065 |
| 24/2/21 | 13,65 | 13,15 | 0,80 | 11,70 | 1.011.016 | 2,84 | 245.502 |
| 25/2/21 | 13,71 | 13,20 | 0,80 | 11,82 | 1.021.076 | 2,71 | 234.077 |
| 26/2/21 | 13,81 | 13,25 | 0,80 | 12,38 | 1.069.959 | 2,71 | 234.077 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 7.317.325 |  | 1.757.249 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 26/02/2021: 99.021.024 m3 (nông nghiệp, thủy sản: 81.682.272 m3; sinh hoạt, công nghiệp: 17.338.752 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 26/02/2021): +21,54 tương ứng dung tích 1.026,02 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,21m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,16 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,15 m

+ Cống kênh C					: + 1,14 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,10 m

+ Cống An Hạ					: + 1,02 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,1 | 7,0 | 4,3 | 1,0 |
| 2 | Cống kênh C | 7,0 | 6,8 | 4,1 | 0,6 |
| 3 | Cống kênh B | 7,0 | 6,9 | 2,9 | 0,5 |
| 4 | Cống kênh A | 6,9 | 6,8 | 2,1 | 0,5 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,8 |  | 1,9 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,8 | 6,7 | 1,0 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,7 | 6,7 | 0,7 | 0,4 |
| 8 | Cống T10 | 6,6 |  | 0,4 |  |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao cuối tháng 2/2021 theo CV 137/CTY-TN ngày 25/2/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.