BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 8/4/2023 đến 14/4/2023)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ vụ Đông Xuân 2022-2023: 20.119,284 ha (Lúa: 5.420,813 ha; Cây lâu năm: 4.055,278 ha; thủy sản: 454,861 ha; Rau màu: 1.031,006 ha; ngăn mặn: 2.363,371, ngăn triều: 5.455,454, tiêu nước: 1.039,802 ha).

- Hiện khu vực Củ Chi đang xuống vụ Hè thu với diện tích 3.906,57 ha (lúa: 1.915,31ha, rau: 10,7ha, cây dài ngày: 1.791,15ha, nuôi trồng thủy sản: 189,42ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 08/04/2023 đến ngày 14/04/2023: 6.484.324 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 08/04/2023 | 13,35 | 13,1 | 0,80 | 8,27 | 714.896 | 2,08 | 180.063 |
| 09/04/2023 | 13,40 | 13,16 | 0,80 | 8,11 | 700.452 | 2,08 | 180.063 |
| 10/04/2023 | 13,56 | 13,24 | 0,80 | 9,36 | 808.813 | 2,64 | 227.763 |
| 11/04/2023 | 13,20 | 13,00 | 0,80 | 7,40 | 639.423 | 1,47 | 127.324 |
| 12/04/2023 | 13,62 | 13,10 | 0,80 | 11,93 | 1.031.038 | 2,40 | 207.360 |
| 13/04/2023 | 13,34 | 13,18 | 0,80 | 6,62 | 571.917 | 1,89 | 163.150 |
| 14/04/2023 | 13,40 | 13,20 | 0,80 | 7,40 | 639.423 | 3,39 | 292.639 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.105.962 |  | 1.378.362 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2022 đến 14/04/2023 là 154,88 triệu m3, bằng 129,36% so cùng kỳ và bằng 43,28% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 115,23 triệu m3, K0 - N25: 39,65 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (14,5 ÷ 20,1) NTU và PH dao động từ (6,46 ÷ 7,58).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (21,44 ÷ 21,70) m.

4.Lượng mưa:

| STT | Trạm | Mưa vụ tuần (mm) | Mưa lũy tiến trong năm 2023(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 39 | 48 |
| 2 | N25-2 | 27 | 35 |
| 3 | N31A (K0) | 42 | 60 |
| 4 | K41-KĐ | 31 | 40 |
| 5 | N25 | 23 | 48 |
| 6 | N38 | 20 | 37 |
| 7 | K9-N46 | 13 | 37 |
| 8 | An Phú | 21 | 65 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 10 | 34 |
| 10 | Cụm kênh C | 3,5 | 39,5 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,37 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,35 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)		:  + 1,24 m

+ Cống kênh C				:  + 1,36 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,14 m

- Chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (2023) Ngày 14/04/2023 | Độ mặn (2022) Ngày 14/04/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6,9 | 6,7 | 2,7 | 0,7 | 1,8 | 0,7 |
| 2 | Cống kênh C | 6,8 | 6,6 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | 0,6 |
| 3 | Cống kênh B | 6,6 | 6,7 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,5 |
| 4 | Cống kênh A | 6,9 | 6,6 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,7 |  | 1,1 |  | 0,7 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 7,0 |  | 0,4 |  |  |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,4 |  | 0,4 |  | 0,2 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.