BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 24/4/2022 đến 29/4/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích phục vụ sản xuất đến ngày 29/04/2022 là: 26.617,1 ha, đạt 40,2% so với kế hoạch năm 2022, trong đó:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân là: 16.526,2 ha, đạt 24,9% so với kế hoạch năm 2022:

- Khu vực Củ Chi: 7.398,3 ha trong đó: lúa 4.561,5 ha, cây lâu năm 2.089,4 ha, thủy sản 203,4 ha và rau màu 544,0 ha;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 5.848,4 ha trong đó: lúa 841,2ha, cây lâu năm 2.335,0ha, thủy sản 73,9 ha, rau màu 193,7 ha, ngăn mặn: 2.403,7ha;

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích phục vụ vụ Hè Thu đến ngày 29/04/2022: 10.090,9 ha; Trong đó: 2.078,2 ha lúa, Cây lâu năm: 4.425,3ha, thủy sản: 277,7 ha, rau màu: 30,3 ha.

- Diện tích xuống giống Khu vực Củ Chi:

- Lúa: 2.417 ha lúa (xã Trung Lập Thượng: 774ha; Trung Lập Hạ: 263ha; Thái Mỹ: 134,8ha; Phước Thạnh: 393ha; Phước Hiệp: 133,6ha; Tân An Hội 374,4ha, An Nhơn Tây: 155,2ha, Nhuận Đức: 135,0ha, Tân Thông Hội: 10,5ha; AP-PMH:8,5ha, Phước Vĩnh An: 15ha, Phú Mỹ hưng: 20ha);

- Rau màu: 33 ha (xã Trung Lập Thượng: 5,0ha, Trung Lập Hạ: 1,2ha, Phước Thạnh: 18,5ha, An Nhơn Tây: 5,6 ha, Phước Hiệp: 0,9ha, Phước Vĩnh An: 1,2 ha, Tân An Hội: 0,6ha).

- Diện tích xuống giống khu vực Hóc Môn–Bình Chánh với diện tích lúa 18 ha (xã Tân Thới Nhì:10, Xuân Thới Sơn: 6ha, Xuân Thới Thượng: 10 ha, Lê Minh Xuân 50 ha, Vĩnh Lộc B: 5 ha)

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

a.Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 23/04/2022 đến ngày 29/04/2022: 6.513.458 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 23/4/22 | 13,66 | 13,38 | 0,80 | 8,76 | 756.575 | 2,97 | 256.418 |
| 24/4/22 | 13,68 | 13,40 | 0,80 | 8,76 | 756.575 | 3,09 | 266.888 |
| 25/4/22 | 13,70 | 13,42 | 0,80 | 8,76 | 756.575 | 3,21 | 276.963 |
| 26/4/22 | 13,40 | 13,22 | 0,80 | 7,02 | 606.610 | 1,71 | 148.043 |
| 27/4/22 | 13,45 | 13,24 | 0,80 | 7,58 | 655.213 | 2,57 | 222.065 |
| 28/4/22 | 13,50 | 13,27 | 0,80 | 7,94 | 685.704 | 4,11 | 354.995 |
| 29/4/22 | 13,42 | 13,25 | 0,80 | 6,82 | 589.518 | 2,10 | 181.315 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.806.771 |  | 1.706.687 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến 29/4/2022 là 136,8 triệu m3, bằng 83% so cùng kỳ và bằng 39% kế hoạch năm (trong đó K34+644: 106,6 triệu m3, K0 - N25: 30,2 triệu m3).

- Tình hình điều tiết nước:

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi;

- Chất lượng nguồn nước kênh Đông trong đợt cắt nước chuyển vụ ổn định, độ đục quan trắc dao động từ (14,4÷17,9) NTU và PH dao động từ (7,3÷7,5).

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 29/4/2022): 21,49m tương ứng dung tích 1.017,87 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 2,3 m.

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượng mưa đến ngày 28/4/2022(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi |  | 212 |
| 2 | N25-2 |  | 151 |
| 3 | N31A (K0) |  | 160 |
| 4 | K41-KĐ |  | 109 |
| 5 | N25 |  | 153 |
| 6 | N38 |  | 94 |
| 7 | K9-N46 | 7 | 198 |
| 8 | An Phú | 6 | 194 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 13 | 182 |
| 10 | Xí nghiệp HM-BC | 26 | 333 |
| 11 | Cụm T10 | 4 | 287 |
| 12 | Cụm kênh C | 12 | 190 |
| 13 | Ông Đụng |  | 259 |
| 14 | Ba Thôn |  | 272 |
| 15 | Gò Dưa | 10 | 156 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,27 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,25 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,22 m

+ Cống kênh C					:  + 1,26 m

+ Cống An Hạ					:  + 1,02 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,1 | 6,8 | 1,7 | 0,7 |
| 2 | Cống kênh C | 7,2 | 7,1 | 1,4 | 0,5 |
| 3 | Cống kênh B | 6,9 | 6,9 | 0,9 | 0,4 |
| 4 | Cống kênh A | 6,8 | 6,6 | 0,6 | 0,4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,3 |  | 0,5 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,8 |  |  |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,7 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.