BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 19/11/2022 đến 25/11/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ vụ Mùa 2022:

Diện tích phục vụ đến ngày 25/11/2022: 65.616,3 ha; trong đó: vụ Đông Xuân: 16.526,1 ha, vụ Hè Thu: 25.246,3 ha, vụ Mùa: 23.843,9 ha, cụ thể:

- Khu vực Củ Chi đã thu hoạch xong;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh đang tiến hành thu hoạch lúa ở xã Lê Minh Xuân với diện tích: 50 ha.

- Diện tích phục vụ vụ Đông Xuân 2022-2023:

Hiện nay khu vực Củ Chi đang xuống giống với diện tích 640,7 ha; cụ thể:

- Diện tích lúa: 352,0 ha ha; trong đó: Trung Lập Thượng: 43,0 ha, Trung Lập Hạ: 65,3 ha, Phước Hiệp: 8,5 ha, An Nhơn Tây: 187,5 ha, Nhuận Đức: 215,8 ha, Tân An Hội 12,0 ha;

- Diện tích rau màu: 108,6 ha; trong đó: Trung Lập Thượng là 27,7 ha, Nhuận Đức 72,5 ha, An Nhơn Tây 8,43 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 19/11/2022 đến ngày 25/11/2022: 6.927.157 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 19/11/2022 | 13,50 | 13,26 | 0,9 | 9,17 | 792.355 | 2,71 | 234.077 |
| 20/11/2022 | 13,62 | 13,36 | 0,9 | 9,55 | 824.709 | 2,42 | 209.365 |
| 21/11/2022 | 13,63 | 13,37 | 0,9 | 9,55 | 824.709 | 1,92 | 165.517 |
| 22/11/2022 | 13,36 | 13,17 | 0,9 | 8,16 | 705.003 | 2,10 | 181.315 |
| 23/11/2022 | 13,70 | 13,40 | 0,9 | 10,25 | 885.879 | 2,27 | 195.843 |
| 24/11/2022 | 13,60 | 13,36 | 0,9 | 9,17 | 792.355 | 1,71 | 148.043 |
| 25/11/2022 | 13,44 | 13,22 | 0,9 | 8,78 | 758.622 | 2,42 | 209.365 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.583.632 |  | 1.343.525 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến 25/11/2022 là 352,5 triệu m3, bằng 96,3% so cùng kỳ và bằng 98,5% kế hoạch năm (trong đó K34+644: 276,1 triệu m3, K0 - N25: 76,4 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (42,7 ÷ 58,0) NTU và PH dao động từ (7,28 ÷ 7,86).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 25/11/2022): 24,24m

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượng mưa đến ngày 24/11/2022 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 125 | 1.587 |
| 2 | N25-2 | 87 | 1.200 |
| 3 | N31A (K0) | 105 | 1.471 |
| 4 | K41-KĐ | 95 | 1.256 |
| 5 | N25 | 35 | 1.148 |
| 6 | N38 | 96 | 1.325 |
| 7 | K9-N46 | 73 | 1.429 |
| 8 | An Phú | 37 | 1.222 |
| 9 | Xí nghiệp HM-BC | 104 | 2.328 |
| 10 | Cụm T10 | 136 | 2.241 |
| 11 | Cụm kênh C | 146 | 1.822 |
| 12 | Ông Đụng | 71 | 1.247 |
| 13 | Ba Thôn | 67 | 1.276 |
| 14 | Gò Dưa | 75 | 1.881 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,52 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,50 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)		:  + 1,42 m

+ Cống kênh C				:  + 1,50 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,38 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,0 | 7,0 | 0,5 | 0,3 |
| 2 | Cống kênh C | 6,5 | 6,8 | 0,4 | 0,3 |
| 3 | Cống kênh B | 6,6 | 6,3 | 0,3 | 0,2 |
| 4 | Cống kênh A | 6,2 | 6,7 | 0,3 |  |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,8 |  | 0,3 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,3 |  | 0,2 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,9 |  | 0,2 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,6 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.